# COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE

DIN ROMÂNIA

# INSTRUCŢIUNI

# PENTRU EFECTUAREA ÎNREGISTRĂRII

CIRCULAŢIEI RUTIERE

PE DRUMURILE PUBLICE

ÎN ANUL  2020

CESTRIN

CUPRINS

### Capitolul I. Generalităţi………………………………………………………..................	3

## Secţiunea 1. Domeniul de aplicare……………………………………………....................	3

## Secţiunea a 2-a. Terminologie şi definiţii………………………………..............................	4

## Secţiunea a 3-a. Documente de referinţă………………………………………...................	4

### Capitolul II. Metoda de înregistrare a circulaţiei…………………………….................	5

# Secţiunea 1. Principiul metodei………………………………………………….................	5

##### Secţiunea a 2-a. Categoriile de posturi de înregistrare a circulaţiei……………...................	5

# Capitolul III. Modul de efectuare a înregistrărilor manuale de circulaţie….................	6

##### Secţiunea 1. Categoriile de vehicule înregistrate……………………………………...........	6

## Secţiunea a 2-a. Calendarul înregistrării circulaţiei………………………………...............	6

##### Secţiunea a 3-a. Înregistrarea vehiculelor………………………………………..................	6

##### Secţiunea a 4-a. Înregistrarea vehiculelor străine…………………………………..............	8

## Secţiunea a 5-a. Măsuri organizatorice şi de securitate şi sănătate în muncă……................	8

##### Secţiunea a 6-a Raportul recapitulativ zilnic…………………………………….................	9

### Capitolul IV. Înregistrarea automată a circulaţiei……………………………..............10

# Secţiunea 1. Metoda de înregistrare………………………………………………..............10

### Capitolul V. Obligaţii şi responsabilităţi ce revin personalului tehnic al

### unităţilor de drumuri în legătură cu efectuarea înregistrării

### manuale a circulaţiei rutiere pe drumurile publice………………........... 11

Secţiunea 1.  Nivel coordonare……………………………………………………............. 11

##### Secţiunea a 2-a. Nivel operativ……………………………………………………..............12

Anexa nr. 1      - Principalele tipuri  de vehicule care intră în componenţa categoriilor

de vehicule înregistrate..…………..….......................................................15

Anexa nr. 2      - Calendarul pentru înregistrarea circulaţiei rutiere

din anul 2020…………………………………………..............................16

Anexa nr.  3     - Formularul de înregistrare unic.................................................................17

Anexa nr. 4.1   - Raport recapitulativ zilnic pentru drumuri de interes naţional..................19

Anexa nr. 4.2   - Raport recapitulativ zilnic pentru drumuri de interes judeţean şi

drumuri comunale – 14 ore……………………………………………….20

Anexa nr. 4.3   - Raport recapitulativ zilnic toate reţelele de drumuri  –

înregistrări de 24 ore………………………………..……………………21

Anexa nr. 5     - Codificarea judeţelor………………………………………......................22

Anexa nr. 6     - Calendarul pentru transmiterea raportului recapitulativ  zilnic .....…........23

Instrucţiuni

pentru efectuarea înregistrării

circulaţiei rutiere pe drumurile publice

### CAPITOLUL I - GENERALITĂŢI

Preambul

Revizuirea reglementării tehnice “Instrucţiuni pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice - AND 557 - 2014” s-a impus deoarece:

- prezentele instrucțiuni stabilesc operațiile ce urmează a fi efectuate, regulile și obligațiile ce trebuiesc respectate pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile de interes național, de interes județean și drumurile comunale, în cadrul Recensământului General de Circulație ce urmează a se realiza în anul 2020;

- prezentele instrucțiuni țin cont de recomandările CEE-ONU ECE/TRANS/WP.6/2018/11, de Recomandările JASPERS ”Asistență Tehnică pentru îmbunătățirea Modelului Național de Transport pentru România”, precum și de Decizia DG-CNAIR nr.876/15.06.2017, privind rețeaua de echipamente de clasificare, contorizare și cântărire în mers a vehiculelor.

Principalele modificări aduse de instrucțiunile revizuite față de cele aflate în vigoare :

- s-a completat lista categoriilor de vehicule înregistrate, cu o categorie distinctă, respectiv cu  clasa 11. Autoturisme, autocamionete sau autospeciale cu MTMA ≤ 3,5 tone, cu remorcă, operându-se în consecință modificări claselor 3 și 4 de vehicule;

- calendarul pentru înregistrarea circulaţiei rutiere din anul 2020 a fost adaptat corespunzător zilelor din anul 2020, astfel încât activitatea de recenzare să se desfășoare în 7 zile de lucru și în 3 zile de weekend;

- organizarea și coordonarea activităților aferente realizării Recensământului General de Circulatie în anul 2020 se realizeză de catre CESTRIN, care a preluat atribuțiile CNAIR SA.

## Secţiunea 1

# Domeniul de aplicare

Art. 1. Prezentele instrucţiuni stabilesc operaţiile care trebuie efectuate, regulile şi  obligaţiile ce trebuie respectate pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile  de interes naţional, de interes judeţean şi drumurile comunale.

Art. 2. - (1) Instrucţiunile sunt obligatorii pentru personalul care efectuează înregistrarea circulaţiei rutiere (denumit în cuprinsul instrucţiunilor ’’recenzori’’), precum şi pentru personalul tehnic cu sarcini de coordonare, îndrumare şi control în cadrul efectuării înregistrării circulaţiei.

(2) Instrucţiunile nu se aplică la pregătirea şi organizarea înregistrării circulaţiei rutiere.

Art. 3. Înregistrarea circulaţiei rutiere se efectuează periodic, o dată la  cinci (5) ani, şi are ca scop determinarea repartiţiei şi evoluţiei în timp a traficului de vehicule de marfă şi persoane pe reţeaua de drumuri publice interurbane din ţara noastră şi stabilirea gradului de solicitare din trafic a acesteia.

Art. 4. Efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere se face pe baza metodei specifice de investigare a traficului din ţara noastră, care are în vedere şi recomandările Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ECE/TRANS/WP.6/2018/11).

Art. 5. Înregistrarea circulaţiei se realizează, în scopul determinării cât mai exacte a celor mai importante caracteristici ale traficului: intensitatea şi componenţa.

Art. 6. Cunoaşterea caracteristicilor traficului pe reţeaua rutieră este absolut necesară pentru fundamentarea şi proiectarea investiţiilor rutiere şi a lucrărilor de:  întreţinere şi reparare a drumurilor, fundamentarea măsurilor de organizare a circulaţiei rutiere şi urmărirea dinamicii de evoluţie a traficului pe reţeaua rutieră, precum şi elaborarea de studii pentru:  evaluarea calităţii aerului prin estimarea emisiilor din traficul rutier şi a impactului asupra mediului.

## Secţiunea a 2-a

# Terminologie şi definiţii

#### Art. 7. (1) Terminologia utilizată în prezentele instrucţiuni este conform STAS 4032/2-92.

(2) CNAIR SA – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din

România SA;

(3) DRDP – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri;

(4) CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică;

(5) SDN – Secţia de Drumuri Naţionale;

(6) MZA – intensitatea medie zilnică anuală a traficului

.

(7) formular – formular de înregistrare a traficului;

(8) post – post de înregistrare a circulaţiei

(9) MTMA – masa totală maximă autorizată

## Secţiunea a 3-a

#### Documente de referinţă

Art. 8.	În cuprinsul prezentelor instrucţiuni se fac referiri la:

| OG nr. 43/1997 | Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare |
| --- | --- |
| Ordinul MT nr. 1297/2017 | Ordin pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național |
| Ordinul MT nr. 1295/2017 | Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice |
| AND 602-2012 | Metode de investigarea a traficului rutier. |
| STAS 4032/2-92 | Tehnica traficului rutier. Terminologie |
| AND 93/1052-2000 | Instrucţiuni de montare şi exploatare a contorilor de trafic de tip totalizator cu detecţie electromagnetică |
| SR 10795/2:2001 | Tehnica traficului rutier. Aparatura pentru înregistrarea traficului rutier. Clasificare |
| AND 584-2012 | Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie |
| OUG nr.84/2003 | Ordonanţa de urgenţă pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome ’’Administraţia Naţională a Drumurilor din România’’ |
| OUG nr.55/2016 | OUG privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A. |
| Ordinul MT nr. 481/2015 | Ordin MT privind aprobarea “Instrucţiuni pentru efectuarea înregistrărilor circulaţiei rutiere pe drumurile publice” – AND 557 - 2014 |
| Legea nr. 319/2006 | Legea securităţii si sănătăţii în muncă |
| H.G. nr.1048/2006 | Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locurile de muncă |
| H.G. 1425/2006 reactualizat cu HG 955/2010 | Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 |
| Recomandări CEE-ONU ECE/TRANS/WP.6/2018/11 | Traffic censuses in the United Nations Economic Commission for Europe region: 2020 E-Road traffic census |
| HG 782/2014 | Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexelor HG 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice |

### CAPITOLUL II

# METODA DE ÎNREGISTRARE A CIRCULAŢIEI

# Secţiunea 1

# Principiul metodei

Art. 9.	 (1)  Înregistrarea circulaţiei pe reţeaua de drumuri publice interurbane se realizează                      folosind o metodă combinată: manual şi automat.

(2) Această metodă prevede efectuarea de:

- înregistrări automate de circulaţie cu caracter permanent, folosind contori de trafic, de tip totalizator sau tip clasificator, care acoperă circa 45% din reţeaua de drumuri naţionale;

- înregistrări manuale de circulaţie, efectuate o data la  cinci (5) ani, pe baza unui plan de sondaj, care acoperă reţeaua de drumuri publice interurbane cuprinsă în recensământ.

Art. 10. Intensitatea medie zilnică anuală a  traficului se determină pe baza datelor rezultate din   înregistrările manuale de circulaţie ajustate la nivel de MZA folosind coeficienţi de ajustare determinaţi prin prelucrarea înregistrărilor automate de circulaţie.

##### Secţiunea a 2-a

# Categoriile de posturi de înregistrare a circulaţiei

Art. 11. Posturile se împart în trei categorii în funcţie de modul de efectuare a înregistrărilor de              circulaţie:

- Categoria 1 - posturi principale, în care se efectuează înregistrări automate permanente, folosind echipamente pentru clasificarea autovehiculelor;

- Categoria 2 - posturi secundare, în care se efectuează înregistrări automate permanente, folosind contori de trafic totalizatori cu detecţie electromagnetică;

- Categoria 3 - posturi de acoperire, în care se efectuează numai înregistrări manuale de circulaţie.

Art. 12. În toate posturile, indiferent de categorie, se efectuează înregistrări de circulaţie după acelaşi calendar.

Art. 13. Pe reţeaua de drumuri de interes naţional vor funcţiona toate categoriile de posturi de               înregistrare a circulaţie astfel:

- La posturile de categoria 1 și 2 funcționale se vor efectua înregistrări manuale doar în zilele prevăzute a se efectua înregistrări timp de 24 de ore.

- La posturile de categoria a treia se vor efectua înregistrări manuale corespunzător calendarului prevăzut la Anexa 2.

Art. 14. În cadrul înregistrării circulaţiei pe reţeaua de drumuri de interes judeţean şi drumuri    comunale vor funcţiona posturi de categoria 3 şi, în mod facultativ, în funcţie de aparatura disponibilă şi posibilităţile de organizare şi posturi de categoria 1  sau 2.

# CAPITOLUL III

# MODUL DE EFECTUARE A ÎNREGISTRĂRILOR MANUALE DE

# CIRCULAŢIE

##### Secţiunea 1

# Categoriile de vehicule înregistrate

Art. 15. În cadrul înregistrărilor de circulaţie, vehiculele vor fi încadrate în 12 categorii precizate în Anexa nr. 1.

Art. 16. Vehiculele tehnice, cum sunt: automacarale, autoateliere, se încadrează în categoria de  autocamioane corespondentă al cărui şasiu îl folosesc sau/şi număr de axe.

Art. 17. Utilajele şi autovehiculele pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor, care lucrează pe             sectorul de drum pe care se efectuează înregistrarea circulaţiei, vehiculele participante la              concursuri de biciclete, motociclete sau automobile, precum şi coloanele de autovehicule              militare nu se înregistrează, dar se face menţiune asupra lor în coloana ’’Viza de control’’ a formularului, cu excepţia coloanelor militare.

## Secţiunea a 2-a

# Calendarul înregistrării circulaţiei

Art. 18. Înregistrările manuale de circulaţie se efectuează în posturile de înregistrare, în cele 10 zile prevăzute în Anexa nr. 2, ținându-se cont de prevederile art. 13, alin 1-2.

Art. 19. Calendarul şi durata înregistrărilor manuale a circulaţiei sunt precizate în Anexa nr. 2.

##### Secţiunea a 3-a

# Înregistrarea vehiculelor

Art. 20. Înregistrarea vehiculelor se realizează pe formularul unic prevăzut în Anexa nr. 3.

Art. 21. În fiecare post, formularele se completează separat pentru fiecare zi de înregistrare a    circulaţiei după cum urmează:

- un singur formular pentru ambele sensuri de circulaţie la drumurile cu  două (2) benzi de circulaţie cu trafic orar mai mic de 500 vehicule/oră sau MZA calculat la nivelul anului 2015 mai mic de 5000 vehicule/24 ore;

- câte un formular pentru fiecare sens de circulaţie la drumurile cu patru (4) benzi de circulaţie şi la autostrăzi, precum şi la drumurile cu doua (2) benzi de circulaţie cu trafic orar mai mare de 500 vehicule/oră sau MZA calculat la nivelul anului 2015 mai mare de 5000 vehicule/24 ore.

Art. 22. (1) Înainte de începerea înregistrării circulaţiei, şefii de district din cadrul CNAIR                  SA şi persoanele cu atribuţii de control şi verificare operativă din cadrul Consiliului                  Judeţean completează formularul cu datele de identificare: unitatea, drumul, numărul                  şi poziţia kilometrică a postului, sensul de circulaţie (în cazul înregistrării traficului pe                  sensuri), data.

- La sensul de circulaţie se va completa: în sensul kilometrajului (1), invers sensului kilometrajului (2) sau ambele sensuri (3).

Art. 23. Datele de identificare din formular  vor fi cele cuprinse în lista datelor generale pentru posturile de înregistrare a circulaţiei rutiere, definitivată de către CESTRIN şi transmisă la DRDP şi Consiliile Judeţene care administrează drumurile de interes judeţean şi coordonează drumurile comunale.

Art. 24.(1) Toate vehiculele, indiferent de ţara de înmatriculare, care trec prin secţiunea de                 drum în care este amplasat postul sunt încadrate în una din categoriile de vehicule,                 conform Anexei nr. 1 şi se înscriu în formular.

(2) Înregistrarea se face după trecerea vehiculului prin dreptul postului, printr-o liniuţa                verticală în căsuţa din formular aferentă categoriei respective de vehicule.

(3) Pentru uşurarea însumării, liniuţele se grupează câte cinci: patru verticale şi una                  orizontală.

(4) În cazul tractoarelor fără\cu remorcă,  înregistrările se vor face printr-o                 singura linie;

(5) Microbuzele cu mai mult de 8+1 locuri se vor înregistra în coloana autobuze/autocare;

(6) În situația în care există îndoieli privind înregistrarea unui vehicul în categoria 4 (autovehicule cu MTMA ≤ 3,5t) sau în categoria 5 (Autocamioane şi derivate cu 2 axe), acestea vor fi înregistrate în categoria 5.

(7) In situația unui trafic foarte intens, în special pe autostrăzi, pe formularul de înregistrare, autovehiculele pot fi înregistrate și cu cifra 5, după trecerea a 5 autovehicule de acelasi tip, urmata de o bara oblica. Se interzice înregistrarea unei singure linii dupa trecerea a 5 autovehicule.

Art. 25. Rulotele sau remorcile tractate de autocare nu se înregistrează separat.

Art. 26.(1) Înregistrările se efectuează pe perioade de câte o oră. Fiecărei ore i se afectează,                 după necesitate, unul sau mai multe rânduri din formular.

- În cazul completării unui formular sau a unei coloane din formular, în situația unui  trafic intens sau la înregistrările de 24 ore, înregistrarea datelor se continuă pe un al doilea formular.

Art. 27.(1) Este interzisă efectuarea de completări sau modificări de date în formulare după                  încheierea operaţiunii de înregistrare a circulaţiei.

(2)  Formularul se completează într-un singur exemplar.

(3)  La încheierea zilei de înregistrare a circulaţiei, recenzorii vor semna formularele  şi

le vor preda şefului de district.

Art. 28. Totalizarea vehiculelor pe categorii şi ore şi înscrierea rezultatelor în cifre în căsuţele respective se face de către:

- responsabilul cu traficul rutier de la SDN, pentru drumurile de interes naţional;

- persoana cu atribuţii de control şi verificare operativă de la de Consiliul Judeţean,

pentru drumurile de interes judeţean şi drumurile comunale.

Art. 29. Înregistrarea de date nereale în formularul de înregistrare atrage după sine sancţiuni                 conform reglementărilor legale în vigoare.

##### Secţiunea a 4-a

# Înregistrarea vehiculelor străine

Art. 30. În toate posturile, toate vehiculele, atât cele înmatriculate în România, cât și cele    înmatriculate în alte țări, se înregistrează  pe același formular.

## Secţiunea a 5-a

# Măsuri organizatorice de securitate şi sănătate în muncă

Art. 31. Respectarea orei de începere şi încheiere a fiecărei perioade de înregistrare a circulaţiei                este obligatorie. Personalul însărcinat cu efectuarea înregistrărilor se va prezenta la post                cu 30 minute înainte de începerea înregistrării circulaţiei.

Art. 32. Pentru fiecare post se va asigura numărul necesar de recenzori în funcţie de categoria               drumului, intensitatea traficului şi modul de înregistrare al acestuia: în ambele sensuri               sau pe fiecare sens.

Art. 33. Pentru buna desfăşurare a operaţiunilor de înregistrare a vehiculelor este necesar ca               fiecare post de recensământ să fie dotat cu masă (sau un suport ferm pentru formular) şi scaune pentru recenzori, pixuri, ceas și o sursă corespunzătoare de lumină pentru perioada de noapte.

Art. 34. Se vor lua măsuri pentru protejarea recenzorilor împotriva soarelui şi intemperiilor prin               montarea de gherete, umbrele de soare sau altele, precum şi dotarea lor cu echipament               individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006               privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a               echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

Art. 35.Amplasarea posturilor se va face în afara platformei drumului, asigurându-se  desfăşurarea activităţii recenzorilor în deplină siguranţă. Pe timp de ploaie sau furtună este interzisă adăpostirea recenzorilor sub copaci.

Amplasarea posturilor de recensământ, în situația în care înregistrarea se face pe sensuri de circulație, va trebui să se facă în mod corespunzător sensului pentru care a fost destinat postul.

Art. 36. În caz de necesitate, se vor lua şi alte masuri de protecţie a muncii, conform prevederilor

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Art. 37. Fiecare post va fi marcat  printr-un jalon aşezat pe partea dreaptă a drumului, în loc vizibil, pe care se va monta o plăcuţă  cu numărul drumului, numărul postului și poziția km (exemplu, DN3 Post nr 1, km 40+250 sau DJ105 Post nr 2, km 11+200), având partea scrisă orientată către sensul de mers. Pentru posturile la care recensământul se face pe sensuri, plăcuța va fi inscripționată pe ambele părți.

##### Secţiunea a 6-a

# Raportul recapitulativ zilnic

Art. 38. Raportul  recapitulativ  zilnic,  prevăzut în anexele nr. 4.1 – 4.3,  constituie  documentul  de  bază    pentru centralizarea şi prelucrarea  rezultatelor înregistrării manuale a circulaţiei rutiere.

Art. 39. (1)  Raportul recapitulativ zilnic se completează pe baza datelor înscrise în formularul          prevăzut în Anexa nr. 3 de către:

- responsabilul cu traficul rutier de la DRDP pentru drumurile de interes naţional -  va completa Anexa nr. 4.1 sau Anexa nr. 4.3 (pentru înregistrarea de 24 de ore);

- persoana cu atribuţii de control şi verificare operativă de la Consiliul Judeţean, pentru drumurile de interes judeţean şi drumurile comunale -  va completa Anexa nr. 4.2 sau Anexa nr. 4.3 (pentru înregistrarea de 24 de ore).

(2)   Se completează câte un raport recapitulativ pentru fiecare post şi zi de înregistrare a circulaţiei, cu excepţia posturilor în care înregistrarea circulaţiei se face pe sensuri de circulaţie, unde se va completa câte un raport recapitulativ zilnic pentru                       fiecare sens de circulaţie.

Art. 40. - (1)	Raportul  recapitulativ  zilnic  este  conceput astfel încât să fie uşurată prelucrarea                         automată a datelor, în formă tabelară EXCEL.

(2)  Raportul cuprinde doua categorii de date:

- datele generale, servind la identificarea postului, a datei de efectuare a         înregistrărilor şi sensului de circulaţie, care se înscriu în spaţiile rezervate în         formular deasupra tabelului;

- datele rezultate din înregistrări (totalurile pe ore şi categorii de vehicule din formular) se înscriu în căsuţele afectate în tabel. Pe fiecare rând din raportul recapitulativ zilnic se înscriu datele corespunzătoare unei ore de înregistrare a circulaţiei.

- Datele sunt totalizate pe linii şi coloane.

- Se interzice modificarea formularului privind raportul recapitulativ. Pentru orice nelămuriri sau completări se va lua legătura cu CESTRIN - Secția Inginerie de Trafic la telefon: 021/317.11.20/int. 201 sau e-mail: traficrutier@cestrin.ro.

Art. 41. Codificarea unităţilor se face astfel:

- pentru unităţile CNAIR SA:

- DRDP Bucureşti       cod 1

- DRDP Craiova         cod 2

- DRDP Timişoara      cod 3

- DRDP Cluj	             cod 4

- DRDP Braşov           cod 5

- DRDP Iaşi                cod 6

- DRDP Constanţa      cod 7

- pentru Consiliile Judeţene, codurile sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 42. - (1) Pentru a uşura completarea şi editarea cât şi pentru eliminarea unor eventuale erori care pot să apară la înscrierea şi la calculul manual al datelor de trafic în raportul recapitulativ zilnic, a fost creată câte o machetă în format .xls pentru drumurile:

- de interes naţional – 8 ore, prevăzută în anexa nr. 4.1;

- de interes judeţean şi comunal - 14 h, prevăzută în anexa nr. 4.2;

- pentru toate rețelele de drumuri recenzate – 24h, prevăzută în anexa nr. 4.3.

(2) Anexele nr. 4.1. - 4.3. se transmit prin e-mail tuturor unităţilor care efectuează recensământul circulaţiei rutiere.

Art. 43. După fiecare zi de înregistrare a circulaţiei, raportul recapitulativ zilnic, verificat de şeful compartimentului specializat din cadrul DRDP sau de către persoana cu atribuţii de coordonare desemnată de Consiliul Judeţean, va fi predat la termenele şi în condiţiile prevăzute în anexa nr. 6, la CESTRIN, pentru centralizare şi prelucrare automată.

### CAPITOLUL IV

# ÎNREGISTRAREA AUTOMATĂ A CIRCULAŢIEI

# Secţiunea 1

Metoda de înregistrare

Art. 44. Înregistrarea automată a circulaţiei se efectuează astfel:

- în posturile principale se efectuează înregistrări cu caracter permanent folosind echipamente de tip ADR pentru clasificarea vehiculelor;

- în posturile secundare se efectuează înregistrări cu caracter permanent, folosind contori de trafic totalizatori cu detecţie electromagnetică (contori ISAF modernizaţi).

- funcționalitatea posturilor de categoria 1 și 2, care nu sunt dotate cu echipamente de teletransmisie, se va asigura de către DRDP 1-7, prin personalul cu atribuții în acest sens de la DRDP, SDN și districte, care vor trebui sa urmărească, în săptămâna premergătoare unei perioade de recensământ, starea de funcționare a acestora.

- pentru posturile prevăzute cu echipamente de teletransmisie, verificările săptămânale privind starea de funcționare vor fi asigurate de persoane desemnate din cadrul CESTRIN sau de la DRDP 1-7, în situația în care există contracte de service pentru aceste echipamente.

- Constatările privind starea de funcționare a rețelei de contori vor fi transmise imediat după incheierea activității, sub forma unui raport, la CESTRIN.

Art. 45. La posturile de categoria 2 dotate cu contori de trafic de tip totalizator, în ziua în care se efectuează înregistrarea manuală de 24 de ore, cu o oră înainte de începerea recensământului, se va efectua o verificare sumară a stării de  funcționare a acestora.

Art. 46. Montarea, exploatarea şi întreţinerea contorilor de trafic pe drumurile naționale se face              numai cu consultarea în scris a CESTRIN, cu respectarea reglementărilor specifice în              vigoare.

Art. 47. Responsabilii cu traficul rutier de la DRDP şi de la SDN au obligaţia de a asigura buna desfăşurare a înregistrărilor automate de trafic, urmărindu-se în mod special verificarea periodică a preciziei de funcţionare a aparatelor, întreţinerea şi depanarea operativă a aparatelor, în scopul asigurării continuităţii în funcţionare a posturilor.

Art. 48. Rezultatele înregistrărilor automate de circulaţie, pe suport informatic, se              centralizează trimestrial la DRDP unde se verifică, după care se transmit pentru prelucrare la  CESTRIN.

### CAPITOLUL V

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI CE REVIN PERSONALULUI TEHNIC AL UNITĂŢILOR DE DRUMURI ÎN LEGĂTURĂ CU EFECTUAREA

ÎNREGISTRĂRII MANUALE A CIRCULAŢIEI RUTIERE PE

DRUMURILE PUBLICE

Secţiunea 1

Nivel coordonare

Art. 49. CNAIR SA are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- Prevede buget şi asigură fondurile necesare pentru DRDP 1-7 şi CESTRIN în vederea bunei desfăşurări a recensămăntului circulaţiei rutiere din anul 2020 pe întreaga reţea de drumuri naţionale şi autostrăzi.

- Înaintează prezentele Instrucţiuni către CTE-CNAIR şi obţine aprobarea acestora.

- Înaintează prezentele Instrucţiuni către Ministerul Transporturilor şi către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi obţine Ordinul comun de aprobare a acestor Instrucţiuni.

Art. 50. CESTRIN are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- Ia măsuri pentru asigurarea tipăririi necesarului de Instrucţiuni, extrase pentru recenzori şi formulare de înregistrare manuală a autovehiculelor.

- Organizează şi coordonează activitatea de recensământ general al circulaţiei rutiere.

- Elaborează recomandări în legătură cu activitatea de recensământ şi asigură transmiterea lor în teritoriu.

- Asigură şi efectuează instruirea personalului care participă la această activitate.

- În caz de necesitate, ia măsuri pentru suspendarea temporară a recensământului şi       decide asupra reluării acţiunii.

- Participă la acţiunea de îndrumare şi control în zilele de înregistrare a circulaţiei rutiere.

- Întocmeşte lista cu datele generale de identificare a posturilor de înregistrare manuală, înainte de începerea acţiunii de înregistrare a circulaţiei rutiere.

- Instruieşte personalul de la DRDP 1-7 şi unităţile de drumuri din cadrul Consiliilor Judeţene care răspunde de organizarea şi efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere şi care participă la verificarea, controlul şi îndrumarea acţiunii de înregistrare manuală a circulaţiei rutiere din anul 2020.

- Stabileşte, în caz de necesitate, noi date în afara calendarului de recensământ.

Art. 51. DRDP are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- Analizează şi aprobă planul de măsuri, defalcat pe personal şi termene, astfel ca     acţiunea de organizare şi desfăşurare a înregistrării circulaţiei să se realizeze la timp      şi în bune condiţii.

b)  Asigură:

- materialele necesare;

- personalul tehnic pentru îndrumare şi control;

- mijloacele de transport pentru acesta în zilele de înregistrare a circulaţiei;

c) Aprobă graficul de repartizare pe reţea a personalului de îndrumare şi control din DRDP care va fi transmis la CESTRIN cu cinci (5) zile înainte  de data efectuării  înregistrării circulaţiei.

- Controlează şi îndrumă personalul din subordine, pe întreaga perioadă de organizare       şi efectuare a înregistrării circulaţiei rutiere.

- Verifică însuşirea de către personalul desemnat pentru efectuarea recensământului circulaţiei rutiere a prezentelor Instrucţiuni, luând măsurile necesare pentru realizarea  unor înregistrări de circulaţie corecte.

f)   Desemnează o persoană cu atribuţii de coordonare şi o persoană cu atribuţii de control

şi verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulaţie

g)  Asigură mijloc de transport persoanelor delegate de la CESTRIN pentru control în zilele de înregistrare a circulaţiei.

h) Asigură punerea în practică a sugestiilor şi propunerilor prezentate de delegaţii  CESTRIN  ca urmare a controlului efectuat în zilele de recensământ.

Art. 52. Consiliul Judeţean are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

- Organizează şi coordonează activitatea de recensământ a circulaţiei rutiere pe      drumurile publice aflate în administrare.

- Asigură materialele necesare.

- Poate suspenda temporar recensământul circulaţiei rutiere în caz de necesitate, cu       acordul CNAIR SA - CESTRIN.

- Stabileşte o nouă dată de recensământ în colaborare cu CNAIR SA - CESTRIN.

- Verifică însuşirea de către personalul desemnat pentru efectuarea recensământului       circulaţiei rutiere a prezentelor Instrucţiuni, luând măsurile necesare pentru realizarea       unor înregistrări de circulaţie corecte.

f)  Desemnează o persoană cu atribuţii de coordonare şi o persoană cu atribuţii de control

şi verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulaţie

g)  Asigură mijloc de transport persoanelor delegate de la CESTRIN pentru control în zilele de înregistrare a circulaţiei.

h) Asigură punerea în practică a sugestiilor şi propunerilor prezentate de delegaţii CESTRIN  ca urmare a controlului efectuat în zilele de recensământ.

Secţiunea a 2-a

Nivel operativ

Art. 53. Compartimentul specializat din cadrul DRDP are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) Verifică şi înaintează spre aprobare conducerii DRDP planul de măsuri defalcat pe       personal şi termene.

b) Organizează şi coordonează înregistrarea circulaţiei rutiere şi verifică efectuarea       controlului corespunzător planurilor stabilite.

c) În caz de necesitate, aduce la cunoştinţa conducerii DRDP suspendarea temporară a       recensământului şi propune măsurile necesare reluării acestuia.

Art. 54. Responsabilul cu traficul rutier desemnat din cadrul DRDP are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a)  Întocmeşte şi înaintează conducerii pentru verificare şi aprobare planul de măsuri privind organizarea şi coordonarea înregistrării circulaţiei rutiere.

b)   Organizează şi coordonează înregistrarea circulaţiei rutiere, verificarea şi controlul pe

timpul desfăşurării sale, difuzarea formularelor şi instrucţiunilor la unităţile din        subordine, precum şi instruirea personalului.

c)  Difuzează la unităţile din subordine datele generale de identificare pentru posturile      de înregistrare a circulaţiei rutiere.

d)  În cazul în care, din motive obiective cum sunt: întreruperea circulaţiei din cauza       alunecărilor de teren sau inundarea drumului, nu se poate face înregistrarea       circulaţiei în una din zilele prevăzute în calendarul prevăzut în anexa nr. 2, anunţă       telefonic, cel mai târziu în dimineaţa zilei respective, conducerea DRDP.

e) Primeşte, în termen de cel mult patru (4) zile de la terminarea fiecărei zile de       înregistrare a circulaţiei, formularele  prevăzute în Anexa nr. 3, pe care le verifică şi       pe baza cărora completează rapoartele recapitulative zilnice prevăzute în Anexa nr.       4.1 sau 4.3 (pentru înregistrarea de 24 de ore).

- Responsabilul cu traficul rutier desemnat din cadrul DRDP 1-7 transmite personal, cu adresă, rapoartele recapitulative zilnice pentru drumurile de interes naţional, judeţean şi drumurile comunale la CESTRIN în termenele prevăzute în Anexa nr. 6.

Art. 55. Şeful Secţiei Drumuri Naţionale are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a)  Propune, justifică şi înaintează spre aprobare reamplasarea, în caz de necesitate, a                 posturilor de recensământ.

b) Asigură materialele, mijloacele de transport şi personalul necesare organizării  efectuării înregistrării circulaţiei rutiere şi răspunde de respectarea prevederilor de la art. 31-37.

c) Controlează şi verifică prezenţa personalului la post, modul de efectuare a       înregistrărilor de trafic pe timpul înregistrării circulaţiei, respectarea normelor SSM şi

semnează de verificare în formular.

d) Certifică exactitatea datelor din formular, semnând şi aplicând ştampila în rubrica       respectivă.

Art. 56. Persoana cu atribuţii de coordonare desemnată din cadrul Consiliului Judeţean are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a)   Participă la activităţile de instruire organizate de CESTRIN.

b) Verifică documentaţia de înregistrare a circulaţiei rutiere, formularele prevăzute în       anexele nr. 3, 4.2. şi 4.3 rezultate după fiecare zi de recensământ. Semnează       formularele prevăzute în anexa nr. 3 la rubrica ’’ŞEF SECŢIE’’. Semnează şi ştampilează formularul de raport recapitulativ zilnic prevăzut în anexa nr. 4.2 sau 4.3 la rubrica ‘’VERIFICAT’’ .

c) Predă cu adresă la DRDP din cadrul CNAIR SA în raza căreia se află rapoartele      recapitulative zilnice prevăzute în anexa nr. 4.2 sau 4.3 completate şi semnate, în      termenele prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 57. Responsabilul cu traficul de la SDN are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) Colaborează cu responsabilul de trafic de la DRDP de care aparţine pentru       organizarea şi efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice,       instruirea personalului şi difuzarea instrucţiunilor şi formularelor necesare.

b)  Predă şefilor de district din subordine datele generale de identificare pentru posturile      de înregistrare a circulaţiei rutiere.

c) Controlează şi verifică funcţionarea posturilor pe timpul efectuării înregistrărilor,      precum şi dacă înscrierea datelor în formular se realizează conform instrucţiunilor.

d) Primeşte, de la şeful de district formularele prevăzute în anexa nr. 3 în termen       conform art. 59, pct. g şi verifică dacă datele de identificare a postului sunt scrise citeţ       şi corect.

- Efectuează însumarea vehiculelor pe categorii şi ore, înscrie cu cifre arabe rezultatul în caseta respectivă şi confirmă sub semnătură datele respective.

- Predă formularele semnate şi ştampilate la DRDP în termen de cel mult patru (4) zile de la terminarea zilei de înregistrare a circulaţiei.

Art. 58. Persoana cu atribuţii de control şi verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulaţie, desemnată de Consiliul Judeţean are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) Primeşte formularele prevăzute în Anexa nr. 3, pe care le verifică şi le semnează la       rubrica ‘’ ŞEF DISTRICT’’.

b) Întocmeşte formularul de raport recapitulativ zilnic prevăzut în anexa nr. 4.2. sau 4.3.       pe care îl semnează la rubrica ‘’ ÎNTOCMIT’’.

c) Participă la activităţile de verificare şi control organizate în zilele de recensământ,      împreună cu delegaţii CESTRIN.

Art. 59. Şeful de district are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) Organizează posturile de înregistrare a circulaţiei, asigură personalul necesar şi        transportul acestuia,  precum  şi  dotarea  materială  necesară funcţionarii posturilor,        conform art. 31-37 cu respectarea normelor pentru Securitatea şi Sănătatea în Muncă.

b) În zilele de înregistrare a circulaţiei, predă formularele necesare recenzorilor,         completate cu datele de identificare conform art. 20-23.

c) Instruieşte recenzorii în privinţa normelor pentru Securitate şi Sănătate în Muncă        ce trebuie avute  în vedere şi respectate la efectuarea înregistrării manuale a        circulaţiei rutiere.

d) Controlează  dacă  recenzorii  sunt  prezenţi  la  posturi  conform programului stabilit        în anexa nr. 2.

e) Verifică dacă recenzorii înscriu corect şi citeţ datele în formularul prevăzut în anexa        nr. 3, conform art. 24-26.

f) Colectează formularele la terminarea zilei de înregistrare a circulaţiei, efectuează        verificarea acestora, semnează şi aplică ştampila în rubrica respectivă pentru        certificarea datelor înscrise.

g) Transmite formularele, în termen de 16 ore de la terminarea zilei de înregistrare a        circulaţiei, responsabilului de trafic de la SDN. Se exceptează zilele de recensământ        de vineri şi sâmbătă, pentru care formularele se transmit în ziua de luni a săptămânii        următoare.

Art. 60. Recenzorul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a)   Să se prezinte  la post cu 30 minute înainte de începerea înregistrării circulaţiei.

b)  Să respecte  ora de începere şi încheiere a fiecărei perioade de înregistrare a circulaţiei.

c)  Să cunoască  tipurile de vehicule care urmează să fie înregistrate.

d)  Să cunoască modul de înscriere a datelor în formularul de înregistrare.

e)  Să nu părăsească fără aprobare postul pe durata de efectuare a recensământului.

f) Să nu stea în locuri fără vizibilitate sau în incinta unor clădiri (locuinţe, localuri publice, întreprinderi etc).

g) Să efectueze înregistrarea vehiculelor exclusiv conform situației reale. Înscrierea de date nereale în formularul de înregistrare se pedepsește conform legilor.

h) Să semneze formularele la sfârşitul zilei de înregistrare a traficului  şi să le predea şefului de district.

i) Să nu facă modificări sau completări de date în formulare după terminarea          operaţiunii de înregistrare a circulaţiei.

- Să respecte măsurile de Securitate şi Sănătate în Muncă.

Art. 61. Fondurile necesare efectuării înregistrărilor manuale pe rețeaua de drumuri județene se vor asigura prin grija Consiliilor Județene care administrează drumurile respective, iar cele necesare pentru reţeaua drumurilor comunale, prin grija consiliilor locale de pe raza administrativ-teritorială a acestora.

Anexa nr. 1

PRINCIPALELE  TIPURI  DE  VEHICULE CARE INTRĂ

ÎN COMPONENŢA CATEGORIILOR DE VEHICULE ÎNREGISTRATE

1. Biciclete şi motociclete

a) bicicletă simpla

b) bicicletă cu motor

c) motocicletă solo

d) motoretă

e) scuter

f) trotinete electrice

2. Autoturisme

a) toate autoturismele, inclusiv cele de teren

3. Microbuze cu cel mult 8+1 locuri

a) microbuz de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri, inclusiv conducătorul auto

4. Autocamionete şi autospeciale cu MTMA cel mult 3,5 tone

a) autocamionetă

b) autospeciale cu MTMA pănă la 3,5 tone

5. Autocamioane şi derivate cu 2 axe

a) autocamion cu 2 axe

b) autobasculantă cu 2 axe

c) autofurgon cu 2 axe

d) autocisternă cu 2 axe

e) alte autovehicule cu şasiu de autocamion cu 2 axe şi MTMA mai mare de 3,5 tone

6. Autocamioane şi derivate cu 3 axe sau 4 axe

a) autocamioane si derivate cu 3 axe sau 4 axe

b) autobasculantă cu 3 axe sau 4 axe

c) autoremorcher cu 3 axe sau 4 axe

d) automacara cu 3 axe sau 4 axe

e) alte vehicule cu şasiu de autocamion cu 3 sau 4 axe şi MTMA mai mare de 3,5 tone

7. Autovehicule articulate (tip TIR), vehicule cu peste 4 axe, remorchere cu trailer

a) autotractor cu semiremorcă sau peridoc

b) autoremorcher cu trailer

c) autoremorcher cu mai mult de 4 axe

d) automacara cu mai mult de 4 axe

e) alte vehicule cu mai mult de 4 axe

8. Autobuze

a) autobuz

b) autocar

c) microbuze cu peste 8+1 locuri

9. Tractoare cu / fără remorcă şi vehicule speciale

a) tractor universal cu/fără remorcă

b) tractor agricol cu/fără remorcă

c) utilaj agricol

d) utilaj de construcţii (buldozer, autogreder etc.)

10. Autocamioane şi derivate (Tren rutier) cu MTMA mai mare de 3,5 tone cu remorci

a) autocamioane cu 2 - 4 axe, cu remorcă

11. Autoturisme, Autocamionete sau autospeciale cu MTMA cel mult 3,5 tone cu remorcă

12. Vehicule cu tracțiune animală*

*NOTĂ: Vehiculele cu tracțiune animală nu se recenzează pe rețeaua de autostrăzi și de drumuri naționale europene

.

Anexa nr. 2

# CALENDARUL PENTRU ÎNREGISTRAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE

DIN ANUL 2020

| Nr. crt. | Data | Ziua din săptămână | Drumuri de interes naţional | Drumuri de interes judeţean şi drumuri comunale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | durata înregistrării zilnice (ore) | intervalul orar | durata înregistrării zilnice (ore) | intervalul orar |
| 1 | 13 aprilie | Luni | 8 | 8-12; 14-18 | 14 | 6-20 |
| 2 | 28 aprilie | Marți | 8 | 8-12; 14-18 | 14 | 6-20 |
| 3 | 6 mai | Miercuri | 24 | 6-6 | 24 | 6-6 |
| 4 | 9 mai | Sâmbătă | 8 | 8-12; 14-18 | 14 | 6-20 |
| 5 | 26 iulie | Duminică | 8 | 8-12; 14-18 | 14 | 6-20 |
| 6 | 4 august | Marți | 8 | 8-12; 14-18 | 14 | 6-20 |
| 7 | 8 august | Sâmbătă | 8 | 8-12; 14-18 | 14 | 6-20 |
| 8 | 2 octombrie | vineri | 8 | 8-12; 14-18 | 14 | 6-20 |
| 9 | 15 octombrie | Joi | 8 | 8-12; 14-18 | 14 | 6-20 |
| 10 | 1 noiembrie | Duminică | 8 | 8-12; 14-18 | 14 | 6-20 |

| Interval orar | Biciclete şi motociclete | Autoturisme | Microbuze cu max. 8+1 locuri | Autocamionete şi autospeciale cu MTMA ≤ 3,5t | Autocamioane şi derivate cu 2 axe | Autocamioane şi derivate cu 3 sau 4 axe | Autovehicule articulate (tip TIR) şi alte autovehicule cu peste 4 axe | Autobuze, autocare, microbuze cu peste 8+1 locuri | Tractoare cu/fara remorci | Autocamioane şi derivate cu MTMA > 3,5t cu remorci | Autoturisme, autovehicule cu MTMA ≤ 3,5t cu remorcă | Vehicule cu tracțiune animală* | Viza de control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

*NOTĂ: Vehiculele cu tracțiune animală nu se recenzează pe rețeaua de autostrăzi și de drumuri naționale europene

| Interval orar | Biciclete şi motociclete | Autoturisme | Microbuze cu max. 8+1 locuri | Autocamionete şi autospeciale cu MTMA ≤ 3,5t | Autocamioane şi derivate cu 2 axe | Autocamioane şi derivate cu 3 sau 4 axe | Autovehicule articulate (tip TIR) şi alte autovehicule cu peste 4 axe | Autobuze, autocare, microbuze cu peste 8+1 locuri | Tractoare cu/fara remorci | Autocamioane şi derivate cu MTMA > 3,5t cu remorci | Autoturisme, autovehicule cu MTMA ≤ 3,5t cu remorcă | Vehicule cu tracțiune animală* | Viza de control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*NOTĂ: Vehiculele cu tracțiune animală nu se recenzează pe rețeaua de autostrăzi și de drumuri naționale europene

Anexa nr. 5

## CODIFICAREA JUDEŢELOR

| Nr. crt. | Denumirea judeţului | Indicativ | Codul judeţului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alba | AB | 49 |
| 2 | Arad | AR | 8 |
| 3 | Argeş | AG | 9 |
| 4 | Bacău | BC | 10 |
| 5 | Bihor | BH | 11 |
| 6 | Bistriţa-Năsăud | BN | 12 |
| 7 | Botoşani | BT | 13 |
| 8 | Braşov | BV | 14 |
| 9 | Brăila | BR | 15 |
| 10 | Buzau | BZ | 16 |
| 11 | Caraş-Severin | CS | 17 |
| 12 | Calăraşi | CL | 46 |
| 13 | Cluj | CJ | 18 |
| 14 | Constanţa | CT | 19 |
| 15 | Covasna | CV | 20 |
| 16 | Dâmboviţa | DB | 21 |
| 17 | Dolj | DJ | 22 |
| 18 | Galaţi | GL | 23 |
| 19 | Giurgiu | GR | 47 |
| 20 | Gorj | GJ | 24 |
| 21 | Harghita | HR | 25 |
| 22 | Hunedoara | HD | 26 |
| 23 | Ialomiţa | IL | 27 |
| 24 | Iaşi | IS | 28 |
| 25 | Ilfov | IF | 29 |
| 26 | Maramureş | MM | 30 |
| 27 | Mehedinţi | MH | 31 |
| 28 | Mureş | MS | 32 |
| 29 | Neamţ | NT | 33 |
| 30 | Olt | OT | 34 |
| 31 | Prahova | PH | 35 |
| 32 | Satu-Mare | SM | 36 |
| 33 | Sălaj | SJ | 37 |
| 34 | Sibiu | SB | 38 |
| 35 | Suceava | SV | 39 |
| 36 | Teleorman | TR | 40 |
| 37 | Timiş | TM | 41 |
| 38 | Tulcea | TL | 42 |
| 39 | Vaslui | VS | 43 |
| 40 | Vâlcea | VL | 44 |
| 41 | Vrancea | VN | 45 |

Anexa nr. 6

# CALENDARUL PENTRU TRANSMITEREA

RAPORTULUI RECAPITULATIV ZILNIC

# ANUL 2020

|  | Data înregistrării circulaţiei | Data predării Rapoartelor recapitulative |
| --- | --- | --- |
|  |  | Unitatea judeţeană la DRDP | DRDP la CESTRIN |
| 1 | 13 aprilie | 21 aprilie | 24 aprilie |
| 2 | 28 aprilie | 11 mai | 15 mai |
| 3 | 6 mai | 18 mai | 22 mai |
| 4 | 9 mai | 18 mai | 22 mai |
| 5 | 26 iulie | 3 august | 7 august |
| 6 | 4 august | 17 august | 21august |
| 7 | 8 august | 17 august | 21august |
| 8 | 2 octombrie | 12 octombrie | 16 octombrie |
| 9 | 15 octombrie | 26 octombrie | 30 octombrie |
| 10 | 1 noiembrie | 9 noiembrie | 13 noiembrie |

Rapoartele recapitulative zilnice se transmit grupate pe drumuri în ordinea kilometrajului.

Rapoartele recapitulative zilnice se îndosariază cu perforarea deasupra titlului ‘’Raport recapitulativ zilnic’’.

Rapoartele recapitulative zilnice, editate pe calculator, vor fi însoţite de suportul informatic cu fişierele respective, în cazul în care nu sunt transmise prin e-mail.

Unităţile judeţene pot preda rapoartele recapitulative zilnice şi prin delegat, direct la CESTRIN.

# Text boxes

# COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE

# A INFRASTRUCTURII RUTIERE

DIN ROMÂNIA

# INSTRUCŢIUNI

# PENTRU EFECTUAREA ÎNREGISTRĂRII

CIRCULAŢIEI RUTIERE

# PE DRUMURILE PUBLICE

ÎN ANUL 2020

### CESTRIN

Formular unic

Anexa nr. 3

DRDP/CJ _________________________________________

Secția _____________________________________________

Cod post. _______________________km. ________________

Sensul de circulaţie ___________________________________

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

RUTIERE DIN ROMÂNIA

FORMULAR  DE  ÎNREGISTRARE

Data înregistrării: ziua ___luna ___2020

RECENZOR

NUMELE  ŞI PRENUMELE                 SEMNATURA

SEF  DISTRICT

NUMELE  ŞI PRENUMELE                 SEMNATURA

L.S.

ŞTAMPILA

SEF  SECŢIE

NUMELE  ŞI PRENUMELE                 SEMNATURA

L.S.

ŞTAMPILA